Załącznik nr 2 do Regulaminu

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1. Miejsce i obiekt:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Adres:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| GRUP / NR | WYRÓB-RODZAJ | PRZYJ. OCENA | OCENA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Sposób zastosowania azbestu. |
| 1. | Powierzchnia pokryta masa natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (gęstość objętościowa powyżej 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby |  | 10 |
| II. Rodzaj azbestu. |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest |  | 15 |
| III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem. |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz/lub z niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana gęsta powłoka |  | 0 |
| IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem. |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 |
| 12. | Brak uszkodzeń |  | 0 |
| V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem. |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakiś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. Wykorzystanie pomieszczenia. |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywania w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. Usytuowanie wyrobu. |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |
| A. Suma punktów oceny |  |  |
| B. Stopień pilności I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) | 65 i więcej |  |
| C. Stopień pilności II (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) | 35 do 60 |  |
| D. Stopień pilności I (ponowna ocena w terminie do 5 lat) | do 35 punktów |  |

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

Oceniający nazwisko i imię : …………………………………………………………………...

Właściciel / Zarządca: …………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………...………………… …………………………………………………………………………………………………...

Data: …………………………