Michałowice, 27.09.2010 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

D.06.04.01

ROWY

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem rowów przydrożnych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Rów – otwarty wykop głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.2. Rów przydrożny – rów odprowadzający wodę z korony drogi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek przedsiębiernych,

- spycharek lemieszowych ,

- równiarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urządzeń kontrolno-pomiarowych,

- zagęszczarek płytowych wibracyjnych

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do robót.

4. TRANSPORT

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Oczyszczenie rowu.

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków

w obrębie rowu.

5.2 . Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

W wyniku prac remontowych należy uzyskać wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodnie z PNS-

02204 dla rowu przydrożnego w dotychczasowym kształcie

szerokość dna co najmniej 0,40 m,

- nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,

- głębokość od 0,30 do 1,20 jako różnica poziomów dna i najniższej krawędzi górnej rowu. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2 %, w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 M – 0,1%.

Przy nie umocnionych skarpach i dnie największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać.

- w gruntach piaszczystych – 1,5 %,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych – 2%.

5.3 Roboty wykończeniowe.

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza  pas drogowy zgodnie z decyzją Inżyniera. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inżyniera

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Pomiary cech geometrycznych

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.

Tablica1.

L.p. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m

6.1.2.Spadki podłużne rowu

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją             +/-0,5% spadku.

6.1.3.Szerokość i głębokość rowu

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacja projektową                           z tolerancją +/- 5 cm.

6.1.4. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem

nie powinien przekraczać 3 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr remontowanego rowu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                               i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność będzie za metr remontowanego rowu.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- oczyszczenie rowu

- pogłębienie i profilowanie rowu

- odwiezienie urobku

- roboty wykończeniowe

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg