Załącznik – B

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

PODBUDOWA Z GRUZU BETONOWEGO

Opracowane przez Urząd Gminy Michałowice

Szczegółowa specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót

# „Remont tłuczniem kamiennym i betonowym oraz destruktem: ul. Szara, Borowskiego w Michałowicach Wsi; ul. Jedliny, Osieckiej; ul. Południowa, Niecała, Tęczowa  w Komorowie Wieś; ul. Kuropatwy w Pęcicach Małych; ul. Torfowa w Regułach; ul. Gromadzka, ul. Wąska, Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie; ul. Wąska w Pecicach; ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie; ul. boczna od ul. Jesionowej, ul. Rumuńska w Michałowicach Osiedlu; ul. Szara w Opaczy Małej; ul. bez nazwy boczna od ul. Brzozowej Nowa Wieś" 1.	Wstęp

# 1.1. 	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania    i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego na istniejących drogach gruntowych..

# 1.2. 	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy                         i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1.

# 1.3. 	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego i obejmuje: warstwy                 i grubości podbudów wg dokumentacji kosztorysowej.

# 1.4. 	Określenie podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z tłucznia kamiennego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia klińca kamiennego.

1.4.2.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

# 1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

# Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.00.00.00,,Wymagania ogólne”            pkt. 5.

# 2.	Materiały

# 2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w S.00.00.00,,Wymagania ogólne’’   pkt. 2

# 2.2. 	Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy  z tłucznia , wg                          PN-S-96023 (9) , są: kruszywo łamane zwykłe : tłuczeń i kliniec , wg PN-B-11112 (8) , woda do skropienia podczas wałowania i klinowania .

2.3.    Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy należy użyć, następujące rodzaje kruszywa , według   PN-B-11112 (8) :

- tłuczeń od 31,5mm do 63mm ,

- kliniec od 20 mm do 31,5mm ,

- kruszywo do klinowania – kliniec od 4mm do 20 mm.

- gruz betonowy o ww. frakcjach;

- piasek 0.5 – 2 mm.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania  podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 (9). Jakość ( w tym i zamiennego) kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy PN-B-11112 (8).

Do podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej II klasy.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 niniejszej specyfikacji

Tablica 1 . Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 (8)

| L. p. | Właściwości | Klasa II |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ścieralność w bębnie Los Angeles , wg PN-B-06714-42 (7) : po pełnej liczbie obrotów,% ubytku masy , nie więcej niż: w tłuczniu w klińcu b) po 1/5 pełnej liczby obrotów , % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów , nie więcej niż : | 35 40 30 - 35 |
| 2 | Nasiąkliwość , wg PN-B-06714-18 (4) , % mm , nie więcej niż : dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych dla kruszyw ze skał osadowych | 2,0 |
| 3 | Odporność na działanie mrozu , wg PN-B-06714-19 (5) , % Ubytku masy , nie więcej niż : dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych dla kruszyw ze skał osadowych | 4,0 5,0 |
| 4 | Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej , wg PN-B-06714-19 (5) i PN-B-11112 (8) , % ubytku masy, nie więcej niż : w klińcu w tłuczniu | 30 nie bada się |

# 3. 	SPRZĘT

# 3.1 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.00.00.00 ,, Wymagania ogólne ‘’                 pkt. 3.

3.2. 	Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu ujętego w dokumentacji przetargowej lub innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. 	Transport

4.1. 	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogólne ‘’ pkt. 4.

4.2. 	Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. 	Wykonanie robót

5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w S.00.00.00 ,, Wymagania ogólne ‘’               pkt. 5.

5.2.     Przygotowanie podłoża

Wytyczona trasa drogi powinna być zgodna z  istniejącym przebiegiem drogi gruntowej  lub o przebiegu wskazanym przez inspektora nadzoru i wytyczona                 za pomocą wbitych w grunt kołków. Podbudowa tłuczniowa będzie ułożona na warstwie odcinającej z piasku.

5.3. 	Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa

5.3.1.  Dolna warstwa podbudowy.

Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać                      założonych wielkości. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości  Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka , aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła założoną grubość.

5.3.2. Górna warstwa podbudowy.

Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego, które należy zagęścić walcem wibracyjnym (dopuszcza się zagęszczenie płytową zagęszczarkę wibracyjną                    o nacisku jednostkowym co najmniej 16 Kn/m2 ).Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka,  aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym a ogólna grubość warstwy po zagęszczeniu wynosiła 5 cm. Zagęszczenie należy kontynuować                 aż do uzyskania niezbędnego wskaźnika i zapewnienia właściwego spadku podłużnego i poprzecznego drogi.

6. 		  Kontrola jakości robót

6.1 		  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogólne ‘’ pkt. 6.

# 6.2. 	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badania kruszyw przeznaczonych do wykonania  robót  w celu akceptacji .

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.3 i tablicy 1  niniejszych ST.

6.3. 		  Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy  powinny być zgodne  z ogólnymi wymaganiami                      z tolerancją 0,2% .

6.3.2. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości ujętej w przedmiarze robót o więcej niż ±  1 cm .

6.3.3.  Nośność podbudowy

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie  z BN-64/8931-02 .

Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane                   w tablicy 2.

Tablica 2 .   Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu.

| Kategoria | Minimalny moduł odkształcenia mierzymy przy użyciu płyty średnicy 30 cm (MPa) |
| --- | --- |
|  | Pierwotny MIE | Wtórny MIIE |
| Ruch lekki Ruch lekko średni | 100 100 | 140 170 |

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy   30 cm , powinien być większy od 50 Mpa.

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe , gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia MIIE do pierwotnego modułu odkształcenia MIE jest nie większy od 2,2 .

MIIE  ∕  MIE  ≤ 2,2

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót uwzględniający zawarte w tej dokumentacji jednostki obmiarowe.

8. 	Odbiór robót

8.1   Ogólne zasady odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2   Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

a) częściowe – dla robót zanikających;

b) końcowe.

8.3   Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami (tab. 1 i 2), jeżeli wszystkie pomiary                 i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. 	Przepisy związane

9.1. 	Normy

PN-B-11112       Kruszywo mineralne.  Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023        Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia  kamiennego

BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą