Reguły, 3 października 2018 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# ZP.271.2.70.2018

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Na zasadzie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie w ramach zadania budżetowego „Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną”  (nr ogłoszenia BZP: 618440-N -2018 ze zm.).

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów dotyczących granicznych wymagań technicznych, jakościowych i użytkowych bieżni i boiska:

DOT. BIEŻNI -  W SIWZ JEST:

Wykonana nawierzchnia powinna spełniać następujące graniczne wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe:

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,60  N/mm2,

- wydłużenie względne przy rozciąganiu – min. 80%,

- tarcie - współczynnik tarcia  - min. 0,55,

- tłumienie energii w temperaturze 23 oC:  min. 40 %,

- odkształcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 oC  - min. 2,2 mm,

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych młodzieży szkolnej i zawodników profesjonalnych materiał nawierzchni winien być obojętny dla otoczenia i zdrowia użytkowników, a w szczególności nie może zawierać szkodliwych składników w stężeniach przekraczających poniższe wartości podane w miligramach na litr:

1) DOC - po 24 godzinach - 39

2) ołów (Pb) - < 0,001 mg/l

3) kadm (Cd) - < 0,0002 mg/l

4) chrom (Cr) - < 0,001	mg/l

5) rtęć (Hg) - < 0,001 mg/l

DOT. BIEŻNI -  W SIWZ powinno być:

Wykonana nawierzchnia powinna spełniać następujące graniczne wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania wszystkie nawierzchnie poliuretanowe (typu EPDM dwuwarstwowa oraz typu Natrysk) posiadające parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014.

DOT. BOISKA -  W SIWZ JEST:

Wykonana nawierzchnia powinna spełniać następujące graniczne wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe:

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,60 N/mm2,

- wydłużenie względne przy zerwaniu - min. 57 %,

- tłumienie energii w temperaturze 23 oC -   min. 39 %,

- odkształcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 oC – min. 1,3 mm,

- pionowe odbcie piłki w temperturze 23 oC - min. 100%

- zmiana/utrata  koloru- min. 3

- odporność na ścierania:

- nie poddane starzeniu  - min. 1,38g

-  po przyśpieszonym starzeniu – min. 1,36 g

- poślizg:

- nawierzchnia sucha – min. 89

- nawierzchnia mokra – min. 55

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych młodzieży szkolnej i zawodników profesjonalnych materiał nawierzchni winien być obojętny dla otoczenia i zdrowia użytkowników, a w szczególności nie może zawierać szkodliwych składników w stężeniach przekraczających poniższe wartości podane w miligramach na litr:

1) DOC - po 24 godzinach  7,0

2) ołów (Pb) < 0,001 mg/l

3) kadm (Cd) < 0,0002 mg/l

4) chrom (Cr) < 0,001 mg/l

5) chrom VI (Cr VI) < 0,008 mg/l

5) rtęć (Hg) < 0,001 mg/l

6) cynk (Zn)  0,12 mg/l

7) cyna (Sn) < 0,02 mg/l

DOT. BOISKA -W SIWZ powinno być:

Wykonana nawierzchnia powinna spełniać następujące graniczne wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania wszystkie nawierzchnie poliuretanowe (typu EPDM dwuwarstwowa oraz typu Natrysk) posiadające parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014.

Z uwagi na powyższą zmianę Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ przez przedłużenie terminu składania ofert na dzień 8 października 2018 r. godz. 10:00

- w pkt 14.17 powinno być: NIE OTWIERAĆ PRZED TEMRINEM 12 października 2018 r. godz. 11.15

- w pkt 16.4 powinno być: Termin składania ofert upływa dnia 12 października 2018 r. o godz. 11:00

- w pkt 16.6 powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2018 r. godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie BZP nr 618440-N -2018 ze zm.).

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- aa. ZP.271.2.70.2018

Sprawę prowadzi:  	Referat zamówień publicznych

Tel.:			(22) 350 91 68