Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 249236-2014 z dnia 2014-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Michałowice
Zamówienie obejmuje wykonanie odwodnienia w ul. Głównej w Komorowie Wsi jako I etapu jej przebudowy, na odcinku 636 mb w tym: - ułożenie 492 mb rurociągu z rur PVC śr. 315 mm, 144 mb rurociągu z rur PVC śr. 200 mm, posadowienie 18 szt....
Termin składania ofert: 2014-08-11

„Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi – etap I - odwodnienie”

Numer ogłoszenia: 258224 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 249236 - 2014 data 25.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, tel. 22 350 91 91, fax. 22 350 91 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sala obsługi, biuro podawcze (parter)..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sala obsługi, biuro podawcze (parter).

II.2) Tekst, który należy dodać:

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Odtworzenie jezdni należy wykonać w standardzie nie gorszym niż obecnie, tj. podbudowa tłuczniowa gr. min. 15 cm, asfalt gr. min. 6 cm. Karta katalogowa separatora o którym mowa w pkt. 2.1 SIWZ oraz o schematy wpustów mostowych stanowią załączniki do SIWZ (zał. wpusty oraz zał. separator).

Wójt Gminy Michałowice

(-) Krzysztof Grabka

| Sprawę prowadzi: |  |
| --- | --- |
|  | Stanowisko ds. zamówień publicznych |
| Tel.: | 22 350 91 68 |

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice

- aa ZP.2712.49.2014