|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Referat zamówień publicznych i programów UE tel: (22) 723-84-67 w.113 |

Michałowice, dn. 27.10.2008 r

Dotyczy: zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.3402-78/08

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 22.10.2008 wpłynęło zapytanie Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Opacz: remont ulicy Bodycha od ulicy Ryżowej do Al. Jerozolimskich (Lokalizacja: Opacz Kolonia)”

Treść pytania:

Firma X prosi o wyjaśnieni n/w rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną SST, a przedmiarem robót, zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego:

- Z jakiego materiału ma być wykonany ściek opisany w pozycji nr 22 d.3 przedmiaru robót?

- Z jakiego materiału wykonana ma być warstwa ścieralna nawierzchni (SMA, czy zwykły asfaltobeton) pozycja nr 32 d.5 przedmiaru robót?

- jaki asfalt (zwykły, czy polimeroasfalt) ma być użyty do produkcji mieszanek dla warstw: wiążącej i ścieralnej – pozycje nr 31 d.5 i 32 d.5 przedmiaru robót?

- jak jest całkowita głębokość frezowania istniejącej nawierzchni opisanego w pozycji nr 2 d.1 przedmiaru robót?

- Jaka jest grubość nawierzchni z kostki betonowej opisanej w poz.4 d.1. przedmiaru robót?

- Określenie kategorii natężenia ruchu KR dla projektowanej nakładki

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice przekroju normalnego konstrukcji modernizowanej nawierzchni ulicy w celu ułatwienia prawidłowej wyceny robót.

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada, że:

Uściślone zostają następujące informacje zawarte w przedmiarze:

- Odpowiedź na pytanie numer 1 (roboty przygotowawcze): w pozycji numer 22 dodaje się opis: korytko ściekowe płytkie;

- Odpowiedź na pytanie numer 2 (roboty przygotowawcze): w pozycji numer 32 warstwa ścieralna: z mieszanek mineralno – bitumicznych dla ruchu KR 2;

- odpowiedź na pytanie numer 3 (roboty przygotowawcze): w pozycji numer 32 warstwa wiążąca i ścieralna: z mieszanek mineralno – bitumicznych dla ruchu KR 2;

- odpowiedź na pytanie numer  4 (roboty przygotowawcze):

w pozycji numer 2: zmienia się grubość warstwy frezowanej z 5 na  6 centymetrów. Skreślona zostaje krotność 0,25. (Ogólna objętość 195,72 m³);

Ponadto:

- w pozycji numer 3 (roboty przygotowawcze):skreśla się krotność 5 (Ogólna objętość 13,86 m³);

- w pozycji numer 4 (roboty przygotowawcze):po słowach „kostki betonowej” dodaje się opis: o grubości 10 centymetrów (Ogólna objętość 32,80 m³);

- w pozycji numer 8 zmienia się ogólną objętość z 651 m³ na 209,40 m³)

Zamawiający nie przewiduje zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice przekroju normalnego konstrukcji modernizowanej nawierzchni ulicy, gdyż prawidłowej wyceny można dokonać na podstawie już zamieszczonej dokumentacji i wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy.

Z poważaniem