ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR ……………………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A).   Szczegółowy zakres konserwacji sieci i SUW obejmuje:

- Dostawę odbiorcom wody o odpowiedniej jakości ze stacji uzdatniania wody, dopuszczonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

- Kontrolę jakości dostarczanej wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym tj. dokonywanie, raz w miesiącu, przez wyspecjalizowane laboratorium okresowych badań próbek wody pobieranych z eksploatowanej sieci w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach i przedstawianie na bieżąco wyników ww. badań w Urzędzie Gminy Michałowice

- Przeprowadzenie okresowych dezynfekcji urządzeń wodociągowych wg potrzeb wraz z jednoczesną kontrolą jej skuteczności

- Likwidacji w trybie awaryjnym przyczyn odchyleń jakości wody od normy

- Prawidłową eksploatację sieci to jest okresowe płukanie wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, uzupełnianie tabliczek informacyjnych, utrzymaniu w sprawności zainstalowanych hydrantów p. poż., pomiary ciśnienia w sieci itp.

- Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami

- Prowadzenie książek obiektów budowlanych SUW wraz z kontrolami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową

- Usuwanie wszelkich awarii urządzeń SUW i sieci wodociągowej, wynikłych z eksploatacji, z wyłączeniem remontów kapitalnych oraz powstałych w wyniku zamarznięcia sieci wodociągowej

- Odtwarzanie nawierzchni dróg po usuwanych awariach wykonywanych przez Wykonawcę (konserwatora sieci)

- Uruchamianie agregatu prądotwórczego przypadku wyłączenia zasilania energetycznego SUW bez konieczności uzyskania pozwolenia Urzędu Gminy

- Przechowywanie i aktualizację dokumentacji technicznej wodociągów i SUW

- Przeprowadzanie remontów kapitalnych na odrębnie zlecenie Zamawiającego

- Utrzymywanie w pełnej sprawności wszystkich urządzeń, utrzymywanie należytej czystości w hydroforniach i na działkach, na których usytuowane są obiekty wraz z systematycznym koszeniem trawy i czyszczeniem zbiorników wód popłucznych i wód oczyszczonych

- Zapewnienie dostawy wody w razie awarii ze zbiorników na wodę czystą, będących w posiadaniu Wykonawcy

B). Zakres obsługi odbiorców – administrowanie, obsługa formalno-prawna gospodarki wodnej

- Zawieranie umów z mieszkańcami Gminy Michałowice na dostawę wody pitnej w terminie do miesiąca od daty podpisania protokołu odbioru przyłącza wodociągowego

- Przekazywanie do Urzędu Gminy Michałowice w terminie do 31 stycznia każdego roku aktualnych wykazów odbiorców wody, w wersji elektronicznej

- Dokonywanie odczytów wodomierzy u poszczególnych odbiorców wody (nie rzadziej niż co pół roku), rozliczanie odbiorców z pobranej wody(wystawianie faktur dla mieszkańców w systemie miesięcznym), pobieranie opłat za dostarczoną wodę i przedstawienie rozliczeń Urzędowi Gminy

- Kwartalna analiza wskazań odczytów ilości zużytej wody przez indywidualnych odbiorców i jej przekazywanie do Urzędu Gminy w wersji elektronicznej w celu dokonywania kontroli

- Uzgodnienie programu fakturowania ilości pobranej wody przez odbiorców i dostosowanie go do ustaleń zawartych w Uchwale Rady Gminy Michałowice w sprawie cen i stawek opłat za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice

- Prowadzenie windykacji należności za pobraną wodę przez odbiorców

- Przygotowywanie wniosków dotyczących wymiany wodomierzy

- Wydawanie warunków technicznych dla nowych odbiorców na podstawie pisemnej zgody na włączenie do sieci wydanej przez Urząd Gminy

- Prowadzenie ewidencji wyposażenia w hydroforniach i sprzętu w hydroforniach

- Prowadzenie ewidencji usuwanych awarii z dokładnym podaniem jej zakresu

- Nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami wodociągowymi na eksploatowanych sieciach po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o rozpoczęciu prac

- Udział w odbiorze technicznym robót wodociągowych

- Sprawdzanie legalności podłączenia u odbiorców wody

- Ponoszenie opłat za dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi na rzecz U.D.T.

- Zmawiający udostępni do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy pomieszczenie z telefonem w celu przyjmowania informacji i zgłoszeń dotyczących zaistniałych awarii. Koszty korzystania z aparatu telefonicznego pokryje Wykonawca na podstawie noty wystawionej raz na kwartał przez Zamawiającego na podstawie odpowiednich faktur za świadczenie usług telekomunikacyjnych.