załącznik Nr 1 do umowy UG-GK /           /08

OPIS PROJEKTU OGRODU

Głównym założeniem projektu jest stworzenie prostej i czytelnej formy przestrzeni. Kształt podporządkowano miejscu spotkań, przy założeniu ilości osób (do 100 os).

Stworzono harmonijny układ rabat, które otaczają cały ogród tworząc jednocześnie otwarcia z zewnątrz i ciekawe osie widokowe oraz ciche zakątki, schowane przed okiem przechodniów. Większość istniejących roślin pozostawiono, uzupełniając o rośliny zróżnicowane kolorystycznie, kwitnące itp. Wybrano wiele ciekawych i kwitnących krzewów i bylin dobranych tak, aby zachowały był cykl kwitnienia trwający od wczesnej wiosny do późnej jesieni, zachowując atrakcyjność również w okresie zimowym. Uzupełniamy kompozycje roślinami iglastymi o ciekawym pokroju i kolorze, które stanowić będą atrakcję przez cały sezon.

Zaprojektowane rośliny nie są szczególnie wymagające, w związku z tym nie potrzebne będą zbyt duże nakłady na późniejsze utrzymanie.

WSKAZANIA DO PROJEKTU

1.	System nawadniania (projekt przygotowano przykładowo dla systemu f. TORO).

Instalację systemu nawadniania należy wykonać wg wskazań zawartych w projekcie.

2.	Nawierzchnie pełne i z pozostawieniem przerw na trawę

Należy usunąć warstwę gruntu na głębokość 26 cm. Usunąć korzenie rosnących tam roślin. Podbudowę należy wykonać z tłucznia o frakcji 30-60 mm, na głębokość 10-15 cm. Podbudowę zagęścić. Na warstwę tłucznia wysypujemy piasek, warstwę ok. 5 cm, dopuszcza się domieszkę cementu. Wyrównujemy powierzchnię łatą.

Kostka betonowa (np. 'Nostalit' firmy Libet) jest do układania po okręgu. Należy zachować podział kolorystyczny wg projektu (środek czerwony, na zewnątrz kolor piaskowy). Układanie kostki zaczyna się zasadniczo od czoła, tak żeby nie niszczyć przygotowanej podsypki. Należy zachować szczeliny między kostkami. W razie potrzeby docinamy kostki piłą diamentową lub gilotyną. Po ułożeniu kostki spoiny wypełniamy piaskiem o frakcji 1-2 mm za pomocą szczotki. Kostkę należy ubić. Należy pamiętać, aby nawierzchnia była oczyszczona z piasku oraz o zastosowaniu do zagęszczarki płyty z tworzywa. W razie konieczności uzupełnić piasek w szczelinach.

Należy utrzymać spadek 2% na zewnątrz placu.

3.	Nawierzchnie z pozostawieniem przerw na trawę

Należy usunąć warstwę gruntu na głębokość 16 cm. Usunąć korzenie rosnących tam roślin. Podbudowę należy wykonać z piasku z domieszką cementu, żeby ustabilizować pojedyncze kostki. Nawierzchnia z kostki betonowej (np. 'Nostalit' firmy Libet) o kolorze piaskowym, kostki proste. Przestrzenie pomiędzy kostką należy uzupełnić ziemią pod trawnik (na bazie torfu wysokiego, z domieszką piasku i nawozów). Ziemię należy ubić. Wysiać nasiona. Podlać obficie uważając, aby nie wypłukać nasion. Trawnik utrzymywać w stałej wilgotności w czasie wzrostu. Nie użytkować trawnika w okresie 4 tyg. od wykiełkowania nasion.

Należy zachować poziom gruntu docelowego.

4.	Rośliny istniejące

Rośliny istniejące należy uporządkować, uformować, usunąć susz. Należy usunąć rośliny zagrażające bezpieczeństwu (uschnięte drzewo przy ogrodzeniu) lub stanowiące niskie walory estetyczne na tle nowo projektowanego ogrodu. Cały teren pod rabaty należy oczyścić z chwastów, kamieni i darni. Szczególnie należy uważać w strefie korzeni roślin, żeby ich nie uszkodzić.

5.	Sadzenie drzew i krzewów

Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew i krzewów należy oczyścić z chwastów, darni.

Wszystkie drzewa i krzewy mają być zakupione w pojemnikach, nie powinny ulec przesuszeniu podczas transportu. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji należy zanurzyć rośliny w wodzie lub obficie podlać na tyle, aby przy wyjmowaniu z doniczek bryła korzeniowa nie rozpadła się. Gdy rośliny uległy uszkodzeniu przy transporcie lub na placu budowy, to ułamane, porażone, zgniecione części roślin usunąć.

Rośliny powinny być posadzone na takiej głębokości, na jakiej rosły w szkółce. W tym celu należy wykopać dół głębszy i znacznie szerszy niż bryła korzeniowa, nasypać na spód kilka szpadli zaprawionej ziemi tyle, aby szyjka korzeniowa wystawała ponad powierzchnię gleby. Ustawić roślinę i przysypać jej korzenie żyzną, rozdrobnioną ziemią, wyżej dając podglebie. Należy dobrze zagęścić ziemię wokół bryły korzeniowej udeptując ją. Należy uważać, aby nie ugniatać bryły korzeniowej. Do roślin magnolia, rododendron, azalia i wrzosy należy zastosować ziemię o odczynie kwaśnym.

Uformować misę wokół roślin i obficie podlać nawet przy deszczowej pogodzie.

Należy wybrać dzień pochmurny z umiarkowaną temperaturą powietrza i gleby, najlepiej bezwietrzny.

Wyściółkować 3-5 cm warstwą kory sosnowej, dekoracyjnej (średnio grubej).

6.	Zakładanie trawników

Teren wyznaczony pod trawnik oczyścić z darni, chwastów i kamieni. Nawieźć ziemi pod trawnik (na bazie torfu wysokiego, z domieszką piasku). Wszystko przekopać na ok. 20 -25cm, rozkruszyć bryły ziemi. Rozsypać nawóz np. Azofoska w ilości 5 kg/100m2. Wypoziomować teren, zachowując spadek 1-2% od domu w stronę rabat i ogrodzenia. Wyrównać powierzchnię i zwałować. Przed wysianiem nasion teren zagrabić. Nasiona wysiewać w ilości 3kg/100m2. Mieszanka traw do intensywnego użytkowania i na słońce np. ("Relax" firmy Rolltraw).

Siać za pomocą siewnika /przy bezwietrznej pogodzie/ w dwóch krzyżujących się ze sobą kierunkach. Nasiona przykryć torfem (0,5-1 cm) i zwałować. Podlać obficie uważając, aby nie wypłukać nasion. Trawnik utrzymywać w stałej wilgotności w czasie wzrostu. Nie użytkować trawnika w okresie 4 tyg. od wykiełkowania nasion.

7.	Wytyczne pielęgnacyjne:

- Po posadzeniu roślin i posianiu / rozłożeniu trawy utrzymywać stałą wilgotność podłoża

- Koszenie trawnika.

koszenie trawnika min. 1 x w tygodniu:

na wysokość 4 cm (strefa słoneczna)

na wysokość 6 - 7 cm (strefa zacieniona) ostatnie koszenie należy wykonać tuż przed nadchodzącą zimą, ale nie później niż do końca października

•	Ustawienie systemu nawadniania (czas i ilość) adekwatnie do pory roku i pogody

| WIOSNA - LATO |  |
| --- | --- |
| • | zdjąć jutę lub słomę z roślin; w przypadku przymrozków zabezpieczyć ponownie |  |
| • | wczesną wiosną uruchomić system nawadniający; zaleca się konserwację i czyszczenie |
|  | systemu na wiosnę |  |
| • | porządki wiosenne ogrodu |  |
| • | stosować odpowiednie cięcia roślin |  |
| • | skosić trawnik |  |
| • | w przypadku stwierdzenia chorób lub szkodników roślin należy wykonywać niezbędne opryski |
| • | uzupełniać korę |  |
| • | usuwać chwasty w roślinach |  |
| • | usuwać chwasty w trawniku |  |
| • | nawożenie roślin -2-3 -krotnie, najpóźniej do końca lipca |  |
| • | nawożenie trawnika - 2 - 3 - krotnie, najpóźniej do końca lipca |  |
| • | usuwać przekwitłe kwiatostany roślin |  |
| JESIEŃ - ZIMA |  |
| • | nawożenie roślin - wrzesień - nawozem jesiennym |  |
| • | nawożenie trawnika - wrzesień - nawozem jesiennym |  |
| • | uzupełniać korę |  |
| • | usuwać chwasty w roślinach |  |
| • | usuwać chwasty w trawniku |  |
| • | porządki jesienne ogrodu |  |
| • | październik/listopad - zabezpieczenie systemu nawadniania należy wykonać tuż |  |
|  | nadchodzącą zimą |  |
| • | owinąć słomą jutą lub agrowłókniną część nadziemną roślin (chochoły); dosyć |  |
|  | przytrzymać osłonę tyczką bambusową kopczykowanie roślin; niskie rośliny przykryć |
|  | gałązkami świerkowymi, związywać rośliny podatne na uszkodzenia przez śniet |  |
|  | ROŚLINY WSKAZANE DO OKRYCIA |  |
|  | - klon palmowy |  |
|  | - rododendrony |  |
|  | - magnolie |  |
|  | - wrzosy |  |

Zalecenia co do okresu zimowego proszę wykonać w terminie listopad/grudzień i marzec/kwiecień. Terminy należy przesunąć w przypadku wcześniejszego lub późniejszego nadejścia zimy lub wiosny (głównie dotyczy to mrozów i przymrozków, oraz wysokiej temperatury).

W przypadku wystąpienia przymrozków należy wyłączyć system nawadniania.

UWAGA:

Wszystkie wymienione w projekcie i dokumentacji firmy mają charakter przykładowy. W Ofercie dopuszcza się uwzględnienie wyrobów innych firm i producentów o podobnych parametrach.