Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót                zał. 6

1 .Budynek  osadzony może być na ławie, płycie , stopach wylewanych z betonu na budowie lub bloczków betonowych prefabrykowanych.  Ława na podbudowie z „chudego betonu”, W ścianach fundamentowych nad poziomem terenu wykonać otwory wentylacyjne 10x30cm i zabezpieczyć siatką, lub blachą perforowaną w celu przewietrzenia podłogi parteru budynku. Ponadto w wyznaczonych miejscach fundamentu nad poziomem terenu wykonać otwory o 200 i 80 w celu wprowadzenia rur kanalizacyjnych oraz wody w podłodze parteru budynku. Kontenery nie są trwale związane z fundamentem.

2. Producent kontenerów, dostarcza i montuje segmenty kontenerowe wraz z kompletnym wyposażeniem oraz wewnętrznymi instalacjami. Instalacje zewnętrzne wod. kan. i elektryczne zostaną doprowadzone w wyznaczone miejsca przy wykonywaniu fundamentów. Podłączenie instalacji do kontenerów wykonuje dostawca kontenerów w trakcie montażu. Uproszczoną powykonawczą dokumentację wraz z atestami i certyfikatami dostarcza producent po zakończeniu montażu – zleceniodawcy.

3. Konstrukcje:

- Konstrukcję segmentów stanowią dwie samonośne ramy (dolna i górna), połączone ze sobą stalowymi słupkami wykonanymi w kształcie kątowego kształtownika pół zamkniętego. Rama podłogi wykonana jest ze stalowych kształtowników. W ramę podłogi wspawany jest kształtownik stalowy stanowiący wzmocnienie elementów nośnych podłogi. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez czyszczenie oraz malowanie co najmniej dwukrotnie farbą podkładową oraz nawierzchniową .

4.Elementy obudowy:

4.1. Podłogi – od spodu blacha denna obustronnie ocynkowana gr. 0,5mm, paroizolacja z foli polietylenowej, wełna mineralna gr.100mm, płyta OSB-3,

4.2Ściany wewnętrzne – płyta gipsowo kartonowa z rdzeniem z wełny mineralnej o gr ok. 10cm.

4.3. Ściany zewnętrzne – płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr izolacji 100 mm  od zewnątrz blacha stalowa ocynkowana i lakierowana  grubości 0.5mm  ,  od wewnątrz  płyta gipsowo kartonowa w łazienkach wodoodporna. Ściany na zewnątrz obłożone deskami szalunkowymi na pióro wpust w  kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - ściany tylko widoczne.

Wykończenie podłóg i ścian wewnątrz łatwo zmywalne, odporne na uszkodzenia, estetyczne – szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonywania dokumentacji.

4.4. Stropodach – od zewnątrz blacha stalowa ocynkowana gr. 0,75 mm wysokotrapezowana dachowa, spadek dwustronny kształtowniki stalowe, płyta warstwowa gr 120 mm z rdzeniem styropianowym, od wewnątrz płyta  g-k.

Zwieńczenie ścian zewnętrznych w postaci attyki lub atrapy dachu na wys ok. 1m ponad stropodach z dwóch stron.

5. Stolarka:

Okna  PCV lub aluminiowe wkłady zespolone z  roletami zewnętrznymi .

Drzwi zewnętrzne stalowe docieplane

Drzwi wewnętrzne – białe płytowe wzmocnione.

6. Schody wejściowe – stalowe lub betonowe

8. Wyposażenie instalacyjne budynku:

8.1. Instalacje elektryczne:

Budynek wyposażony w instalację oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzną przy wejściu sterowaną na czujnik zmierzchowy i czujnik ruchu, gniazda wtykowe, ogrzewanie. – grzejniki elektryczne. Przyłącze energetyczne wykonuje zamawiający we własnym zakresie.

8.2 Wentylacja i klimatyzacja

Uwzględnić wentylację grawitacyjną z wentylatorkami kanałowymi w  WC. Wentylatorki załączane przyciskiem oświetlenia kabin z funkcją opóźnianą wyłączenia . Dodatkowo budynek należy zaopatrzyć w pomieszczeniu świetlicy  w klimatyzator grzewczo – chłodzący.

8.3. Instalacje sanitarne : wod.kan.:

Budynek jest wyposażony w instalację wody zimnej i cieplej z podgrzewaczami pojemnościowymi oraz kanalizację sanitarną. Kanalizacja odpowietrzana grawitacyjnie .

Uwaga: Instalacje wchodzą w skład wyposażenia kontenerów nie mogą być rozłączne.

9.Wyposażenie w.c z dostępem z zewnątrz ze stali kwasoodpornej

10. Elewacja

- ściany – deski w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym

- drzwi i okna – kolor do uzgodnienia

11. Odprowadzenie wody deszczowej w rynnach ukrytych.

12. Uwagi Końcowe

Wszelkie  roboty budowlane przewidziane w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego.

Stosowane  materiały posiadać muszą odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające stosowania na terenie Unii Europejskiej.