Załącznik A

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dotyczy: WYKONANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA

DROGACH GMINNYCH  NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

1.	Zamówienie obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:

a/ ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych.

Wykonanie przed przystąpieniem do robót powinien dostarczyć Zamawiającemu „Certyfikat uprawniający do stosowania znaków w budownictwie drogowym" wydanym przez Instytut Transportu Samochodowego - Warszawa, ul. Jagielońska 80 lub jednostkę upoważnioną.

2.	Opis zadania

- rozebranie istniejącej nawierzchni (jeżeli istnieje),

- wykopanie dołu (wykopanie zniszczonego słupka),

- ustalenie słupka metalowego 0 60 mm ocynkowanego z fundamentem betonowym
30x30x70 cm,

- zasypanie dołu ziemią wraz z ubiciem,

- zdjęcie ze słupka zniszczonych mało czytelnych znaków drogowych,

- przymocowanie czytelnych tablic znaków drogowych do słupków,

- przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- usunięcie pozostałości z miejsca robót.

3.	Materiały

- Wszystkie materiały użyte do oznakowania pionowego muszą posiadać atesty
producenta oraz odpowiadać wymogą wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

- Oznakowanie pionowe będzie wykonane przez użycie następujących materiałów:

- tarcz znaków drogowych odblaskowych,

- ocynkowanych uchwytów uniwersalnych do znaków,

- ocynkowanych słupów do znaków,

- fundamentu betonowego 30x30x60 cm,

- śrub, nakrętek, kształtowników.

3.3	Wykonanie znaków

- wszystkie znaki wykonane powinny być zamówione u producenta gwarantującego
właściwą jakość ich wykonania, zapewniającego minimum 36-miesięczny okres
gwarancji i przedstawiającego stosowane atesty na wyroby. Zamówienie złożone u
producenta musi być przedtem uzgodnione z osobą nadzorującą.

- tła znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej I generacji,

- wszystkie rodzaje znaków powinny być wykonane na blasze stalowej ocynkowanej,

- słupki do zamocowania znaków powinny być ocynkowane o średnicy i długości zgodnej
z wymogami dla tego rodzaju elementów,

- wymogami dla tego rodzaju elementów,

- wykonawca robót zamówił tablice drogowe w układzie segmentowym,

- drobne elementy jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty powinny być
wykonane z blachy ocynkowane,

- folie odblaskowe użyte do wykonania tarczy powinny wykazywać pełne związanie z
płytą znaku przez cały czas deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne nie
doklejania, odklejenia, złuszczania lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz
na jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią płyty znaku powinien
uniemożliwić jej odłączenie od płyty bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu
symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia
oraz stosowanie w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii.
Tylna strona płyty znaków odblaskowych musi być zabezpieczona farbą nieodblaskową
barwy ciemno- szarej. Grubość powłoki powłoki farby powinna wynosić co najmniej
20u.m.

- symbole, kolorystyka, wymiary, wyokrąglenia naroży, wysokości liter powinny być
ściśle zgodne z „Instrukcją o znakach i sygnałach na drodze",

- na zamocowanie rur znaków drogowych w gruncie należy wykonać fundament
betonowy 30x30x70 cm,

- konstrukcje wsporcze znaków drogowych wykonać zgodnie z rysunkami (według
Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych - opracowanie TRANSPROJEKTU)

4 Wykonanie robót

- przygotowanie podłoża dla umieszczenia fundamentu betonowego w gruncie polega
na wykonaniu wykopu o głębokości uzgodnionej z osobą nadzorującą. Dna wykopu
należy wyrównać i zagęścić ubijakiem ręcznym o masie 12-16 kg,

- w przygotowanym fundamencie betonowym umocować słupki znaków drogowych
zgodnie z wymogami dla tego typu elementów,

- umieszczenie znaków od krawędzi jezdni, wysokość zamocowania znaku, lokalizacja
ustawienia znaków powinny być całkowicie zgodne „Instrukcją o znakach i sygnałach na
drodze".

5.	Kontrola jakości robót

5.1.	w trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy wykonania:

-	sposób i prawidłowość zamocowania znaków,

wysokość i prawidłowość zamocowania tablic znaków od powierzchni terenu,

- odległość umieszczenia znaków od krawędzi jezdni,

- zgodność ustawienia znaków z lokalizacją wskazaną przez osobę nadzorującą,

- pionowe ustawienie słupków znaków drogowych,

- wymiary znaków, liter, symboli,

- zgodność kolorystyki znaków z instrukcją,

- widoczność znaków w dzień,

- widoczność i odblaskowość znaków w nocy (wizualnie),

- zabezpieczenie antykorozyjne.

5.2.	dopuszczalne tolerancje:

-	odchyłka od pionu znaków ± 1 %

-	wysokość zamocowania tablic znaków ± 2 cm
-odległość ustawienia od krawędzi jezdni ± 5 cm

6.	Oznaczenia poziome wykonać z farby drogowej ręcznie lub maszynowo.
Wykonawaca przedłoży atest na farbę i udzieli gwarancji na 6 miesięcy.