Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

Część I - Przebudowę u. Sieradzkiej wraz z odwodnieniem w Komorowie gm. Michałowice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla zadania pn;  „Przebudowa 
ul. Sieradzkiej wraz z odwodnieniem w Komorowie” na odcinku od Al.  Marii Dąbrowskiej do ul. Mazurskiej (dz. nr ewid. 844, Obręb 0002 Komorów Osiedle). Orientacyjna długość drogi około  160 mb

Ulica Sieradzka zaliczona jest do kategorii dróg publicznych (droga gminna nr 310257W). Obecnie nawierzchnia drogi  jest utwardzona (asfalt).

Zakres dokumentacji powinien obejmować: nawierzchnię jezdni ograniczoną krawężnikiem (ciąg pieszo – jezdny), zjazdy,  pobocze, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącymi instalacjami.

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U  2016 r. poz. 124)

Zamówienie obejmuje wykonanie opracowania w zakresie odwodnienia drogi poprzez zaprojektowanie zbiorników retencyjno – chłonnych z wpustami deszczowymi, przykanalikami, studzienkami i kanałami deszczowymi zgodnie z będącą w posiadaniu Zamawiającego „Szczegółową koncepcją odwodnienia ulicy Sieradzkiej w Komorowie, gm. Michałowice”.

Część II - Przebudowę ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie Wsi gm. Michałowice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla zadania pn; „Przebudowa 
ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie Wsi” na dz. nr ewid. 114/2 (ul. Niecała), i dz. nr ewid. 115/14, 117/8, 117/9, 117/10 (ul. Północna) Obręb 0004 Komorów Wieś. Orientacyjna długość drogi około 200 mb (ul. Niecała – ok. 75 mb, ul. Północna - ok. 125 mb)

Ulica Niecała zaliczona jest do kategorii dróg publicznych (droga gminna nr 310278W). Ulica Północna jest drogą wewnętrzną. Obecnie nawierzchnia ulic jest utwardzona (tłuczeń, destrukt).

Zakres dokumentacji powinien obejmować: nawierzchnię jezdni ograniczoną krawężnikiem (ciąg pieszo – jezdny), zjazdy,  pobocze, usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącymi instalacjami.

Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U  2016 r. poz. 124)

Zamówienie obejmuje wykonanie opracowania w zakresie odwodnienia drogi. Proponuje się  zaprojektowanie systemu retencyjno – rozsączającego.

Uwaga!

Określone długości dróg są długościami orientacyjnymi i mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywiste długości będą określone przez Wykonawcę  na podstawie map geodezyjnych.

- Zamówienie obejmuje:

- przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektu przebudowy ulic,

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu przebudowy ulic, uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień,

- w razie konieczności przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowych – 
w 2 egzemplarzach,

- opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego (obejmującego wszystkie branże) wymaganego przepisami Prawa Budowlanego i spełniającego rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1935) (w tym informacja BIOZ), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót – w 5 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną),

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji umożliwiających realizację robót lub niezbędnych do zgłoszenia przebudowy wraz ze skutecznym zgłoszeniem przebudowy,

- opracowanie operatów wodno-prawnych (wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych) – w 3 egzemplarzach,

- opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących 
z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – w 5 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną),

- w razie konieczności przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – w 4 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną),

- opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnego projektu stałej organizacji ruchu – w 3 egzemplarzach,

- opracowanie szczegółowych przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w 3 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 1389) – w 2 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną),

- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości robót, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru – w 3 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną).

- pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

UWAGA: Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia w podziale na w/w ulice lub 
w ramach jednego opracowania, jednakże Zamawiający wymaga opracowania przedmiarów i kosztorysów w podziale na w/w ulice.

Koncepcja przebudowy drogi powinna zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania geometrii drogi, w tym rozwiązania elementów drogi, naniesione elementy systemu odwodnienia, itp..

Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST). Kosztorys inwestorski w formie pliku, który zostanie odczytany przez    program NORMA.

Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) jest zobowiązany sprawować nadzór autorski. W przypadku pytań Wykonawców na etapie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielania stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. Koszty pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.