Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

Budowę drogi wraz z odwodnieniem na działce nr ewid. 628/13 w Regułach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla zadania pn; „Budowa 
drogi wraz z odwodnieniem na działce nr ewid. 628/13 w Regułach” na odcinku od 
Al. Powstańców Warszawy do Al. Topolowej, Obręb 0013 Reguły, Gm. Michałowice. Orientacyjna długość drogi około  390 mb.

Obecnie działka nr ewid. 628/13 stanowi grunt orny.

Zakres dokumentacji powinien obejmować: nawierzchnię jezdni ograniczoną krawężnikiem, zjazdy,  pobocze, chodnik, ścieżkę rowerową.

Parametry techniczne projektowanej budowy drogi muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U  2016 r. poz. 124)

Zamówienie obejmuje wykonanie opracowania w zakresie odwodnienia drogi poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód przez Al. Powstańców Warszawy do rurociągu przerzutowego Ø 1400 w ul. Granicznej (dz. nr ewid. 616/5). Parametry kanału deszczowego powinny umożliwiać odprowadzenie wód z terenów przyległych do drogi.

Orientacyjna długość kanalizacji deszczowej około 1 000 mb.

Uwaga!

Określone długości dróg i sieci są długościami orientacyjnymi i mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywiste długości będą określone przez Wykonawcę na podstawie map geodezyjnych.

- Zamówienie obejmuje:

- przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektu budowy drogi wraz z odwodnieniem,

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu budowy drogi wraz z odwodnieniem, uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień,

- w razie konieczności przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowych – 
w 2 egzemplarzach,

- opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego (obejmującego wszystkie branże) wymaganego przepisami Prawa Budowlanego i spełniającego rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1935) (w tym informacja BIOZ), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót – w 5 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną),

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji umożliwiających realizację robót (w tym pozwoleń na budowę) lub niezbędnych do zgłoszenia budowy wraz ze skutecznym zgłoszeniem budowy,

- opracowanie operatów wodno-prawnych (wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych) – w 3 egzemplarzach,

- opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących 
z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – w 5 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną),

- w razie konieczności przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – w 4 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną),

- opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnego projektu stałej organizacji ruchu – w 3 egzemplarzach,

- opracowanie szczegółowych przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w 3 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 1389) – w 2 egzemplarzach  (wraz z wersją elektroniczną),

- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości robót, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru – w 3 egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną).

- pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

UWAGA: Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia w podziale na drogę 
i odwodnienie lub w ramach jednego opracowania, jednakże Zamawiający wymaga opracowania przedmiarów i kosztorysów w w/w podziale.

Koncepcja budowy drogi powinna zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania geometrii drogi, w tym rozwiązania elementów drogi, naniesione elementy systemu odwodnienia, itp..

Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST). Kosztorys inwestorski w formie pliku, który zostanie odczytany przez    program NORMA.

Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie wykonania i sprawdzenia opracowań projektowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) jest zobowiązany sprawować nadzór autorski. W przypadku pytań Wykonawców na etapie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielania stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na żądanie Zamawiającego. Koszty pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.