# URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

tel.  22  350 91 91						fax  22 350 91 01

www.michalowice.pl			e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, dn. 12  września  2012 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# ZP.2712.54.2012

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 7 września 2012 r. wpłynął wniosek ( nr 2)  Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr sprawy: ZP.2712.54.2012 pn.  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Komorowie i Michałowicach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający -  Gmina Michałowice udziela odpowiedzi

( poniżej pytania i odpowiedzi)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

- czy całość projektu mieści się w istniejącym pasie drogowym

Tak

- w jaki sposób występuje zrzut wód deszczowych ul. Klonowej , ul. Lipowej , Ul. Akacjowej, ul. Żwirowej, ul. Partyzantów,  użyto sformułowania „odwodnienie”- czy należy przez to rozumieć wody odparowujące ?W przypadku ul. Partyzantów prosimy o podanie odległości do włączenia się do odbiornika wód( prosimy o podanie czy chodzi o kanał czy też do cieku wodnego

Odwodnienie  należy zaprojektować w sposób następujący:

  - ul. Klonowa, Akacjowa, Lipowa i Żwirowa  – systemy chłonne (rozsączające) lub powierzchniowo na pobocze w zależności od warunków gruntowych,

  - ul. Partyzantów – kanalizacja deszczowa z funkcją drenażową (rury perforowane w złożu filtracyjnym) z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego.

- w jaki sposób zapewnione jest dowodnie w/w ulic

Jak wyżej.

- podanie informacji dotyczącej istniejącej infrastruktury w pasie drogowym ( np. czy występują podziemne napowietrzne linie telekomunikacyjne , energetyczne słupy oświetleniowe itp.)

Wszystkie ulice posiadają pełne uzbrojenie podziemne jak również linie napowietrzne.

- jaka jest szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego dla poszczególnych ulic. Prosimy o podanie stanu istniejącego t.j: klasy ulic , nawierzchni konstrukcji istniejącej  jezdni, czy występują ciągi piesze itp.

Szerokość pasa drogowego jest następująca: ul. Klonowa – 8 m, ul. Akacjowa – 8 m, 
ul. Lipowa – 8 m, ul. Żwirowa – 3,5 m, ul. Partyzantów – 8 m. Wszystkie ulice są ulicami dojazdowymi o nawierzchniach bitumicznych lub żwirowych. Konstrukcje są słabe (żużel, gruz, sporadycznie tłuczeń) dlatego też należy przewidzieć pełną rozbiórkę nawierzchni istniejących i zaprojektowanie nowych konstrukcji dróg. Chodniki nie występują.

- Czy w przypadku możliwości wykorzystania procedury „zgłoszenia robót”  Zamawiający odstąpi od wymogu wykonania projektu budowlanego a zamiast niego przekazania „materiałów do zgłoszenia robót” a co za tym idzie braku konieczności opracowania map do celów projektowych ?

Nie.

- czy w obszarze objętym przedmiotem zamówienia występują obiekty mostowe , przepusty? Czy w opracowaniu należy ująć ewentualne projekt przebudowy w/w obiektów

Nie.

- czy w/w ulice objęte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ?

Tak.

Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców czas konieczny do rzetelnego przygotowania ofert na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice zmienia treść SIWZ :  w zakresie terminu składania ofert i przedłuża go do dnia 17 września 2012 godz. 10:00

W związku z tym zmianie ulegają odpowiednio pkt SIWZ :

Pkt 14.9 powinno być: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  17 września 2012 r., GODZ. 10:30

  - Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2012 r. o godz.10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2012 r. godz. 10.30 w pok. nr 216.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższa odpowiedź  prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr BZP  190985- 2012 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 5 września 2012 r.

Sprawę prowadzi : stanowisko ds. zamówień publicznych  tel.: (22) 350 91 68

# Z poważaniem

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- a/a ZP.2712.54.2012