# URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

tel.  22  350 91 91						fax  22 350 91 01

www.michalowice.pl			e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, dn. 12 września  2012 roku

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# ZP.2712.55.2012

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 7 września 2012 r. wpłynął wniosek ( nr 3) Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr sprawy: ZP.2712.55.2012 pn.  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Komorowie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający -  Gmina Michałowice udziela odpowiedzi

( poniżej pytania i odpowiedzi)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie  poniższych kwestii:

- Zamawiający zakłada wykonanie projekty przebudowy istniejących  ulic. Proszę o podanie szerokości istniejącego pasa drogowego oraz informację czy Zamawiający przewiduje poszerzenia pasa drogowego jeśli zajdzie taka konieczność

Szerokość pasa drogowego jest następująca: ul. Prusa – 9 m, ul. Konopnickiej – 9 m, ul. Żeromskiego – 7,5 m, ul. Sportowa – 10 m. Przebudowa dotyczyć będzie tylko w granicach pasa drogowego. Zamawiający nie przewiduje jego poszerzania.

- W zakresie przebudowy wymienione jest również odwodni ulic. Czy ma to być budowa kanalizacji deszczowej ? proszę o uszczegółowienie zakresu prac niezbędnych do wykonania odwodnienia dla każdej z ulic.

Odwodnienie  należy zaprojektować w sposób następujący:

  - ul. Konopnickiej – na jednej części powierzchniowo do istniejących wpustów, na drugiej systemy chłonne (rozsączające) lub powierzchniowo na pobocze w zależności od warunków gruntowych,

  - ul. Sportowa -  systemy chłonne (rozsączające) lub powierzchniowo na pobocze w zależności od warunków gruntowych,

  - ul. Żeromskiego - powierzchniowo do istniejących wpustów przy ul. 3 Maja,

  - ul. Prusa - powierzchniowo do istniejących wpustów.

- w przypadku budowy kanalizacji proszę o podanie miejsc zrzutu wody lub włączeń do istniejącego kolektora

Zamawiający nie przewiduje budowy kanalizacji deszczowych.

- W zakresie prac projektowych dla niektórych ulic nie ma wyszczególnionego odwodnienia . Proszę o informację w jaki sposób ma być zapewnione odwodnienie tych ulic?

Jak w odpowiedzi  2

- Czy ulice, na których przewidziane są prace projektowe objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ?

Tak.

- Czy Zamawiający posiada informację na temat istniejącej infrastruktury technicznej , która ewentualnie może podlegać przebudowie ?

Nie.

Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców oraz czas konieczny do rzetelnego przygotowania ofert,  na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice zmienia treść SIWZ :  w zakresie terminu składania ofert i przedłuża go do dnia 17 września 2012 godz. 10:00

W związku z tym zmianie ulegają odpowiednio pkt SIWZ :

Pkt 14.9 powinno być: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  17 września 2012 r., GODZ. 10:15

  - Termin składania ofert upływa dnia 17.09.2012 r. o godz.10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2012 r. godz. 10.15 w pok. nr 216.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższa odpowiedź  prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr BZP 191003-2012 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 5 września 2012 r.

Sprawę prowadzi : stanowisko ds. zamówień publicznych  tel.: (22) 350 91 68

# Z poważaniem

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- a/a ZP.2712.55.2012