PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

(PFU)

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy Al. M. Dąbrowskiej 12/20  w ramach programu  „Radosna Szkoła”

Zamawiający:

Gmina Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy

Sporządził:

Katarzyna Szediw

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw, zlokalizowanego na działce

nr ewid.813/1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy Al. M.

Dąbrowskiej 12/20

Zamierzenie budowlane  realizowane będzie jako „duży plac zabaw” tj. o powierzchni ok.500m2, w ramach programu „Radosna Szkoła”, zgodnie z uchwałą Nr 112/2009                  z dnia 7 lipca 2009 r. i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r.

Szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym -                         z klas I - III.

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

1.2.1. Teren placu zabaw znajdować się będzie na terenie parku przyszkolnego, co powoduje konieczność dostosowania się do istniejącej zieleni. Teren nie wymaga dodatkowych nasadzeń roślinności.

1.2.2.Powierzchnia szkolnego placu zabaw  ok.500 m2 w tym:

  - nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny –                    ok. 240 m2, (w kolorze zgodnym z programem „Radosna Szkoła”)

  - nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inna nawierzchnią syntetyczną -            ok. 50 m2  (w kolorze zgodnym z programem „Radosna Szkoła”)

  - zieleń - trawnik - ok. 210 m2 (zakres prac obejmuje renowację obszaru, który został uszkodzony w trakcie prac budowlanych. Stan obecny zieleni jest zadawalający)

1.2.3. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do

użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod

budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3.1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- koncepcję programowo - przestrzenną				- 2 egz.

- projekt budowlany, wykonawczy			              	- 4 egz.

- przedmiar robót budowlanych					             - 2 egz.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót	                          -  2 egz.

    - Inne uwarunkowania.

- Zamawiający przekaże wybranemu w postępowaniu Wykonawcy kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów  projektowych;

- Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.4.1.Informacje ogólne.

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno – użytkowego

- wykonać dostawę i montaż urządzeń,

- wykonać roboty budowlane,

- montaż i dostawa nawierzchni syntetycznej

- uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania,

  - Szczegółowy opis wyposażenia placu zabaw

    - Urządzenie wielofunkcyjne

Elementy zestawu:

- 1x wieża na trzech nośnych słupach

- Wejście siatkowe pochyłe

- Huśtawka wirująca typu „gyro”

- Słup strażacki

- Duże przejście typu „Małpi gaj” łączący wieże i maszt

- Maszt

- wymiary urządzenia: dł. 7,55m, szer. 3,28m, wys. 3m

- strefa bezpieczeństwa: 10,99x7,95m

-  wysokość upadku = 2,4 m

Materiał wykonania: Słupy nośne o średnicy 125mm wykonane  ze stali galwanizowanej pokrytej farbą proszkową w dwóch odcieniach szarości (redukuje to widoczność zadrapań). Na szczycie słupków umieszone ochronne nasadki poliamidowe. Wszystkie elementy rurowe wykonane ze stali nierdzewnej i mają średnicę 40mm. Złączenia elementów metalowych wykonane  z odlewanego poliamidu. Podest wykonane ze sklejki o grubości 22mm pokrytej antypoślizgową żywicą fenolową. Siatka wspinaczkowa wykonana z kabla ze stali galwanizowanej pokrytego czarną siatką polipropylenową. Wszystko zmontowane  za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.

Przykładowe urządzenie: Proludic IXO J2523M

1.5.2Huśtawka wahadłowa

- wymiary urządzenia: dł. 3,23m, szer. 0,21m, wys. 2,55m

- strefa bezpieczeństwa: 8,1x3,44m

- max. wysokość upadku: 1,4 m

Materiał wykonania: Słupy nośne, o średnicy 125mm, wykonane  ze stali galwanizowanej pokrytej farbą proszkową w dwóch odcieniach szarości (redukuje to widoczność zadrapań). Poprzeczka, o średnicy 89mm, wykonana ze stali galwanizowanej. Zawieszenie huśtawek wykonane ze stali nierdzewnej.

Przykładowe urządzenie: Proludic huśtawka J479

    - Zjeżdżalnia

Zjeżdżalnia ze ślizgiem falistym z podestem na wysokości ok. 2,2 m

- wymiary urządzenia: dł. 5,2m, szer. 3,5m, wys. 3,26m

- strefa bezpieczeństwa: 9,11x4,47m

-max. wysokość upadku: 2,2 m

Materiał wykonania: Panele i podest wykonane ze sklejki (składającej się z warstw brzozy) o grubości 22mm pokrytej żywicą poliuretanową (zapewniającą jej wytrzymałość i odporność na promienie ultrafioletowe). Konstrukcja drabinki i wsporniki konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 40mm. Złączenia i nasadki wykonane  z odlewanego poliamidu,  nietoksyczne i odporne na ciepło, wstrząsy i promienie UV. Powierzchnia zjeżdżalni pokryta nieprzerywaną warstwą stali nierdzewnej o grubości 2mm. Wszystko zmontowane  za pomocą śrub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

Przykładowe urządzenie: Proludic Falista zjeżdżalnia J1057

    - Urządzenie sprawnościowe

- wymiary urządzenia: dł. 0,48m, szer. 0,48m, wys. 0,38m

- strefa bezpieczeństwa: 4,5x4,5m

- max. wysokość upadku: 0,6 m

Materiał wykonania: Słupek nośny, średnica 125mm, wykonano ze stali galwanizowanej. Siedzisko  wykonane ze sklejki (składającej się z na zmianę przekładanych warstw brzozy i sosny) o grubości 13mm pokrytej antypoślizgową żywicą fenolową. Uchwyty wykonane z bardzo wytrzymałego plastiku poliamidowego. Wszystko zmontowane za pomocą śrub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

Przykładowe urządzenie: Proludic dysk rodeo J2593

    - Tablica informacyjna wraz z regulaminem placu zabaw zamontowana na dwóch słupach

Materiał wykonania: Słupy, średnica 88,9mm; grubość ścianki 2mm, wykonane ze stali galwanizowanej pokrytej farbą proszkową w dwóch odcieniach szarości (redukuje to widoczność zadrapań). Na szczycie słupków umieszone ochronne nasadki poliamidowe. Panele tablic wykonany z płyt kompozytowych (70% włókna drewniane, 30% spoiwo termokurczliwe). Wszystko zmontowane  za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętych nasadkami poliamidowymi.

Przykładowe urządzenie: Proludic J2883

    - Kosz na śmieci ze stali galwanizowanej

    - Ławka 2 szt. n.p. typu Chaumont

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą  być montowane na kotwach ze stali galwanizowanej aby ograniczyć bezpośredni kontakt drewna z ziemią oraz posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176

  - Szczegółowy opis nawierzchni

- Nawierzchnia w płytach 0,5 x 0,5m.

- Powierzchnia górna: gładka z otwartymi porami

- Maksymalna wysokość upadku: zgodnie z normą PN EN 1177:2009; EN 1177‐2008;

- Zgodnie z normą PN 1177‐1:2009, EN 1177‐1:2008

- Higiena: posiada atest PZH

- Przepuszczalność wody

- Materiał: granulat gumowy 90%, poliuretan 10%

- Połączenie płyt za pomocą kołków plastikowych.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

    - Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu rekreacyjnego:

  - powinien posiadać co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji;

  - minimalne wymagania funkcjonalne oraz jakościowe zostały opisane w pkt. 1.5.

  - powinien być zgodny z Polskimi Normami  oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

  - na wszystkie urządzenia i materiały wbudowane należy przedstawić aktualne

deklaracje zgodności

  - powinien być rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia szkolnego placu zabaw, w tym w projekcie szkolnego placu zabaw.

  - na szkolnym placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca napis o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” oraz regulamin określający zasady             i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych.

Szczegółowe wymagania budowlano-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w części 1.5 – szczegółowy Opis wyposażenia placu zabaw.

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE:

- PN-EN 1176

- PN-EN 1177

2.1.2.1.  Nawierzchnie z tworzyw sztucznych

a) Nawierzchnia bezpieczna

- Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną (gumową) w formie płyt o wymiarach 50x50 cm w kolorystyce zgodnej z rządowym programem „Radosna Szkoła”

- Nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie o łącznej grubości min. 20 cm. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %.

- Nawierzchnia odpowiadająca wymaganiom norm:

  - PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie

  - PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki

- Grubość  nawierzchni dostosowane do zastosowanych urządzeń (maksymalna wysokość upadku; strefy bezpieczeństwa)

- Minimalna grubość nawierzchni musi amortyzować, zgodnie z w/w normami upadek dziecka z wysokości minimum 1,5m

W pozycjach opisujących przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.