PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zadania: 	Budowa przepompowni przydomowych

Wraz z kanałem ciśnieniowym i przyłączami.

Adres zadania: 	Granica ul. Sabały dz.nr1015,ul. Kalinowa 16 dz.416/10,413/1,ul. Kalinowa dz. Nr 1180, Opacz Kolonia ul Mokra 6 dz. Nr 169/1

Kod CPV: 		45231300-8, 4523.2423-3

Roboty budowlane w zakresie budowy 					kanalizacji sanitarnej.

Zamawiający: 	Gmina Michałowice, ul. Raszyńska 34,

05-816 Michałowice.

opracował: Ryszard Podkowiak

- Część opisowa

Należy wykonać projekt oraz prace budowlano- montażowe dotyczące budowy odcinka sieci ciśnieniowej ok.50m oraz  montażu przepompowni przydomowych typu UZT Preskan,Grundfos szt.4 wraz z przyłączami

Każdy przykanalik uzbrojony będzie w pompownię ścieków bytowo – gospodarczych, która składa się ze zbiornika w postaci elementu prefabrykowanego dn. 1000 PE, wysokość zbiornika h=2-2,5 m, objętość całkowita : 0.52 m3.

W studzience umieszczona jest pompa z rozdrabniaczem oraz osprzęt. każda pompownia wyposażona będzie w zawór zwrotny, przyłącze płuczące i zasuwę odcinającą obsługiwaną pokrętłem z góry. Każde przyłącze musi posiadać zasuwę odcinającą na przewodzie tłocznym.

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo- gospodarczej wynosi:

qs = 1,8 dm3/s, prędkość przepływy v= 0,8 m/s, straty cieśn.. na przewodzie 1.4 m /100mrury.

Opracować zasilenie pompy w energię elektryczną z dostosowaniem do istniejącej instalacji elektrycznej znajdującej się na posesji (miejsce podłączenia, lokalizację szafki z zabezpieczeniami uzg. z właścicielem nieruchomości.

Wszystkie prace projektowe oraz roboty budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez MPWiK w Warszawie oraz przez właściciela sieci Gminę Michałowice w oparciu o projekt ,,Aktualizacja koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice”.

II. Zakres rzeczowy

- wykonać przyłącze ciśnieniowe wraz z pompownią przydomową kpl. dla;

1. Agnieszki Słodkowskiej w ul. Sabały dz. Nr 1015 w Granicy

2.Jadwiga Matrzak w ul. Kalinowej 16 dz. Nr 416/10, 413/1 w Granicy

3.Irena Graczyk w ul. Mokrej 6 dz. 169/1 w Opaczy Kolonia

4.Ewa, Andrzej Miszczak w ul. Kalinowej dz.nr 1180 w Granicy

Uwaga; do działki nr 1180 przedłużyć kanał ciśnieniowy zbiorczy w ulicy Kalinowej ok. 50m 
(końcówka sieci, sprawdzić w terenie)

III. Część informacyjna

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Roboty prowadzone będą na podstawie pozwolenia na budowę. Projekt należy uzgodnić z Gminą Michałowice oraz instytucjami wskazanymi w opinii ZUD.

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję o zajęcie pasa drogowego w drodze gminnej.

Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji, w tym pozwolenie na budowę, leży w gestii Wykonawcy.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy.