|  | GMINA MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko zamówień publicznych tel.: (22) 723-81-78 w.113 |

Michałowice, dn. 09.11.2009 r.

Wszyscy Wykonawcy:

Zamówienia publicznego

Nr sprawy: ZP.3402-85/09

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 06.11.2009 r. wpłynęły pytania( nr 1) Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „Zadaszenie lodowiska w Michalowicach”

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

- Czy Zamawiający przewiduje instalacje oświetleniową wewnątrz zadaszenia? Jeżeli tak to ile Lux ma mieć natężenie oświetlenia lodowiska?

Odp. Zamawiający nie przewiduje oświetlenia.

- Czy Zamawiający przewiduje wentylację mechaniczną wewnątrz zadaszenia?

Odp. Zamawiający nie przewiduje wentylacji mechanicznej.

- Czy Zamawiający przewiduje instalacje odprowadzenia wód deszczowych oraz wody po rozmrożeniu tafli lodowiska?

Odp. Wody są odprowadzane poprzez system odwodnienia lodowiska.

- Czy wymagany jest audyt energetyczny na halę?

Odp. Nie jest wymagany.

- Czy Zamawiający udostępni decyzję o warunkach zabudowy? Uzgodnienia w niej zawarte są wymagane do pozwolenia na budowę.

Odp. Dla tego terenu Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego.

- Na ile lat Zamawiający przewiduje eksploatację hali lodowiska?

Odp. Na 10 lat.

- Czy Zamawiający dopuszcza inną konstrukcję hali o równorzędnych parametrach np. Stalową?

Odp. Nie dopuszcza.

- Na ile osób razem z obsługą Zamawiający przewiduje zadaszenie lodowiska?

Odp. Na około 15 osób.

- Na jakiej podstawie Zamawiający założył, że konstrukcja nie wymaga fundamentów?

Odp. Lodowisko posiada płytę żelbetową o grubości wystarczającej dla takiej konstrukcji.

- Czy Zamawiający mógłby udostępnić badania gruntowe?

Odp. Nie, bo takich nie posiada.

- Czy Zamawiający zakłada, że przy kombinacji obciążeń wiatrem, śniegiem, instalacji, masy własnej zgodnie z Polskimi Normami grunt przeniesie odpowiednie reakcje pionowe i poziome oraz wyrywania.?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający przewiduje inne pochylenie dachu niż 18 stopni? Jeżeli tak to, w jakich granicach?

Odp. Nie.

- Jaką gramaturę foli PCV będącej poszyciem zadaszenia przewiduje Zamawiający?

Odp. Gramatura 670g/m² o gr. 0,55mm

- Czy zamawiający przewiduje otwierane ściany boczne

- w polach stężonych?

- w polach w których są drzwi?

Odp. Wszystkie ściany boczne otwierane.

- Proszę o określenie wymiarów ramy. Czy są to wymiary zewnętrzne czy wewnętrzne / w świetle?

Odp. Zamawiający podał wymiary lodowiska, na ich podstawie należy określić wymiary ramy.

W dniu 06.11.2009 r. wpłynęły zapytania do Zamawiającego kolejne pytania (nr 2) dotyczące przedmiotowego postępowania na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

Pytanie:

„Zapoznając się z SIWZ w wspomnianym powyżej postępowaniu przetargowym i nauczeni postępowaniem innych firm przy podobnych przetargach proszę o jednoznaczne potwierdzenie, iż obiekt ma być wykonany zgodnie z :

- Polską Normą w obliczeniach statystycznych – Obciążenie śniegiem PN-80/B- 02010 i mamy przyjąć 2 strefę obciążenia śniegiem (0.9 kN.m2)

- Polską Normą Obciążenia w obliczeniach statystycznych – Obciążenie wiatrem PN-77/B- 02011 i mamy przyjąć 1 strefę obciążenia wiatrem (0.25 kN.m2)

Jednocześnie Zamawiający wyklucza w udziale w postępowaniu obiekty zgodnie z normą PN-EN 13782 „Obiekty tymczasowe namioty, bezpieczeństwo” która to norma zezwala na redukcje obciążenia śniegiem, jednakże w/w warunek redukcji ma zastosowanie wyłącznie gdy namiot jest:

- stawiany w miejscach w których nie występuje prawdopodobieństwo opadu śniegu

- działających przez cały rok jeśli można pominąć prawdopodobieństwo opadu śniegu

-jeśli namiot jest zabezpieczony przed gromadzeniem się śniegu dzięki konstrukcji lub warunkom eksploatacji

-jeśli stosowne działanie i środki zapobiegają gromadzeniu się śniegu na namiocie.

Ten ostatni warunek można spełnić dzięki:

- instalacji urządzenia do ogrzewania i przygotowaniu do użytkowania

- uruchomieniu ogrzewania przed opadami śniegu

- ogrzewaniu namiotu w taki sposób aby całą powierzchnia pokrycia miała temperaturę zewnętrzna +2 stopnie C

- odśnieżania ręcznego obiektu przed użytkowaniem.

Nasza sugestia w tej kwestii dla zamawiającego jest następująca:

Zamawiający uzupełni SIWZ o punkty nakazujący oferentom złożenie w ofercie przetargowej przynajmniej wstępnych wyliczeń oferowanej konstrukcji celem weryfikacji zgodności ofert z przyjętymi założeniami”

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza ze obiekt ma być wykonany zgodnie z:

- Polską Normą w obliczeniach statystycznych – Obciążenie śniegiem PN-80/B- 02010 i mamy przyjąć 2 strefę obciążenia śniegiem (0.9 kN.m2)

- Polską Normą Obciążenia w obliczeniach statystycznych – Obciążenie wiatrem PN-77/B- 02011 i mamy przyjąć 1 strefę obciążenia wiatrem (0.25 kN.m2)

Odnośnie sugestii zawartej w pytaniu Wykonawcy : Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ i nie wymaga dołączenia wyliczeń oferowanej konstrukcji.

Z poważaniem

WÓJT

/-/ Krzysztof Grabka