Nr sprawy : ZP.2711.70.2011

# OGŁOSZENIE

# o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

Zamawiający-Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert na :

dostawę, montaż, okablowanie, oprogramowanie i konfigurację 12 sztuk modułów umożliwiających przesyłanie informacji tekstowych oraz transmisji danych w oparciu o system GSM z ulicznych przepompowni ścieków na terenie Gminy Michałowice.

- Wymogi odnośnie modułu:

- sposoby komunikacji GPRS- transmisja pakietowa, SMS,

- łatwa konfiguracja zdarzeniowego wysyłania danych, SMS-ów i wydzwaniania,

- możliwość samodzielnego zgłoszenia zdarzeń alarmowych,

- wejścia binarne i analogowe,

- możliwość  lokalnej i zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych,

- podtrzymanie zasilania modułu tj.   niezależność od zasilania z sieci energetycznej

- zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów  IP, opcjonalnie hasło,

- rozłączalne listwy zaciskowe,

- Adaptacja skrzynek sterowniczych w celu umożliwienia dostawienia ww. urządzeń lub dobudowa nowych skrzynek z urządzeniami.

- Dostawa materiałów, montaż i wykonanie połączenia – okablowanie, pomiędzy szafką sterowniczą, a komorami pompowni.

- Niezbędne sygnały, które powinny być możliwe do pozyskania:

- poziom maksymalny

- odwołanie poziomu maksymalnego

- włamanie do obiektu (skrzynki sterowniczej)

- zanik napięcia

- powrót napięcia

- awaria pompy/pomp

- Szczegółowa lokalizacja:

- Komorów Wieś: ul. Turystyczna, ul. Stare Sady, ul. Norwida

- Opacz Kolonia: ul. Łąkowa, ul. Centralna

- Pęcice: ul. Azaliowa, ul. Pęcicka, ul. Parkowa, ul Parkowa/ Powstańców Warszawy

- Nowa Wieś: ul. Główna

- Granica: ul. Pruszkowska

- Michałowice Wieś: ul. Kasztanowa

- Okres gwarancji na urządzenia - 24 miesiące od daty odbioru robót.

- Prowadzenie stałych tzn. raz na kwartał przeglądów konserwacyjnych.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na ulicznych pompowniach ścieków w celu uniknięcia nieporozumień podczas wykonywania umowy. Koszt ponosi Wykonawca.

# Pożądany  termin realizacji zamówienia: 30.11.2011 rok

# Cena oferty:

# Należy podać cenę netto oraz brutto wraz z podatkiem VAT dla jednej przepompowni ścieków oraz łączną kwotę netto oraz brutto za realizację całego zadania.

| OFERTA |
| --- |
| LP. | ILOŚĆ | CENA NETTO ZA JEDNĄ POMPOWNIĘ | VAT 23 % | CENA BRUTTO ZA JEDNĄ POMPOWNIĘ | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO | ŁĄCZNY VAT | ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |
| 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |

# Ofertę należy złożyć:

# W Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34, pok. nr 16

Do dnia  03.10.2011 r., do godz. 12.00

Trwale zaklejona koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Oferta na: „Dostawa, montaż, okablowanie, oprogramowanie i konfiguracja 12 sztuk modułów umożliwiających przesyłanie informacji tekstowych oraz transmisji danych w oparciu o system GSM z ulicznych przepompowni ścieków.„

# Nie otwierać przed 03.10.2011 godz. 12.00

# Do oferty należy dołączyć:

- aktualny wypis z rejestru firmy lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

# Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:

cena (o wadze 100%).

# Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia można uzyskać:

nr pokoju 10  tel (22) 758-03-07, 723-81-78 wew. 113, Urszula Zimnicka-Luty      e-mail: u.luty@michalowice.pl

Uwaga:  Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

Z poważaniem

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE