Załącznik nr 5 do SIWZ ZP.2712.63.2011

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia 4 sztuk pomp do brudnej wody oraz 2 sztuk układów sterowania wraz z niezbędnym osprzętem na ulicznych pompowniach ścieków na terenie Gminy Michałowice.

Parametry techniczno- użytkowe pomp, wyposażenia oraz wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotowego zamówienia.

Pompy o wydajności 25 do 27l/s – 2 sztuki.

| L.p | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE POMP |
| 1 | Wydajność | 25 l/s do 27l/s |
| 2 | Typ wirnika | supervorteks |
| 3 | Kruciec ssawny | DN 100 |
| 4 | Kruciec tłoczny | DN 80 |
| 5 | Max. wielkość części stałych | 80 mm |
| 6 | Pompa przystosowana do pracy z wynurzonym silnikiem. | TAK |
| 7 | Nominalna moc silnika P2 | 2,5-2,7kW |
| 8 | Moc wejściowa P1 | 3,0-3,5kW |
| 9 | Podwójne uszczelnienie wału | TAK |
| 10 | Klasa szczelności zgodnie z normą IEC 60 529 | IP 68 |
| 11 | Maksymalna waga | 75KG |
| 12 | Maxymalna wysokośćć podnoszenia | 13 m |
| OGÓLNE WYTYCZNE |
| 13 | Sterowniki i pompy od jednego producenta | TAK |
| 14 | Wszystkie pompy od jednego producenta | TAK |
| 15 | Pompy pochodzące z krajów UE | TAK |
| 16 | Wodoszczelne, hermetyczne połączenia kablowe | TAK |
| 17 | Połączenia dławikowe | NIE |
| 18 | Możliwość tłoczenia cieczy o pH | od 4 do 10 |
| 19 | Możliwa praca ciągła | TAK |
| SZAFA STEROWNICZA I STEROWNIK |
| 20 | Panel sterowania z wyświetlaczem | TAK |
| 21 | Menu w języku polskim | TAK |
| 22 | Możliwość podłączenia sterownika do sieci internetowej | TAK |
| 23 | Sterownie praca pomp poprzez sondę hydrostatyczną. | TAK |
| 24 | Łagodny start silnika - sofstart | NIE |
| 25 | W przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy, sterownie pompami ma się odbywać poprzez określoną ilość wyłączników pływakowych ( min 2 max. 5) | TAK |
| 26 | Załączanie wyłączanie pomp wg zaprogramowanych progów | TAK |
| 27 | Realizacja opróżnień czasowych przy załączaniu/wyłączaniu pomp | TAK |
| 28 | Zliczanie ilości pracy każdej pompy | TAK |
| 29 | Obliczanie wydajności pomp i układu popowego | TAK |
| 30 | Naprzemienna praca pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez pompę sprawną | TAK |
|  | Możliwa praca obu pomp jednocześnie | TAK |
| 31 | Generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zestawień | TAK |
| 32 | Wyłączni/przełącznik główny sieć- 0- agregat | TAK |
| 33 | Wtyk do podłączenia agregatu prądotwórczego | TAK |
| 34 | Bezpieczniki po stronie zasilania sieciowego i agregatowego | TAK |
| 35 | Zabezpieczanie przeciwporażeniowe różnicowoprądowe. | TAK |
| 36 | Bezpieczniki obwodów pomocniczych. | TAK |
| 37 | Ogrzewanie szafki sterowniczej z termostatu | TAK |
| 38 | Układ kontroli prawidłowości zasilania szafy. | TAK |
| 39 | Gniazdo serwisowe 230 V, 50 Hz | TAK |
| 40 | Zabezpieczanie zwarciowe i przeciążeniowe pomp. | TAK |
| 41 | Przełącznik rodzaju pracy | TAK |
| 42 | Moduł telemetryczny GSM/GPRS z zasilaczem i akumulatorem. | TAK |
| 43 | Czujnik otwarcia drzwi zewnętrznych szafy sterowniczej. | TAK |
| SZAFA STEROWNICZA |
| 44 | Obudowa szafy z drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przystosowana do montażu na strukturze metalowej, fundamencie betonowym lub dedykowanym fundamencie z poliestru. | TAK |
| 45 | Korpus, drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne wykonane z poliestru termoutwardzalnego wzmocnionego włóknem szklanym, odporne na warunki atmosferyczne | TAK |
| 46 | Stopień ochrony | IP 66 |
| 47 | Wytrzymałość na uderzenia | IK 10 |
| 48 | Wytrzymałość dielektryczna | 5000V |
| INNE |
| 49 | Wyłączniki pływakowe | 5 szt. |
| 50 | Łańcuch stal nierdzewna nośność 500 kg dł 6-8 m | 2 szt. |
| 51 | Pompy pasujące do istniejącego autozłącza | TAK |

Pompy o wydajności 50-55 l/s – 2 sztuki

| L.p | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE POMP |
| 1 | Wydajność | 50 l/s do 55 l/s |
| 2 | Typ wirnika | jednokanałowy, zamknięty |
| 3 | Kruciec ssawny | DN 100 |
| 4 | Kruciec tłoczny | DN 100 |
| 5 | Wolny przelot | 80 mm |
| 6 | Praca z zanurzonym silnikiem | TAK |
| 7 | Silnik czterobiegunowy |  |
| 8 | Nominalna moc silnika P2 | 4,00-4,5 kW |
| 9 | Moc wejściowa P1 | 4,8-5,0 kW |
| 10 | Podwójne uszczelnienie wału | TAK |
| 11 | Klasa szczelności zgodnie z normą IEC 60 529 | IP 68 |
| 12 | Maksymalna waga | 145 KG |
| 13 | Maxymalna wysokośćć podnoszenia | 17 m |
| OGÓLNE WYTYCZNE |
| 14 | Sterowniki i pompy od jednego producenta | TAK |
| 15 | Wszystkie pompy od jednego producenta i pasujące do istniejącego autozłącza. | TAK |
| 16 | Pompy pochodzące z krajów UE | TAK |
| 17 | Wodoszczelne, hermetyczne połączenia kablowe | TAK |
| 18 | Połączenia dławikowe | NIE |
| 19 | Możliwość tłoczenia cieczy o pH | od 4 do 10 |
| 20 | Możliwa praca ciągła | TAK |
| SZAFA STEROWNICZA I STEROWNIK |
| 21 | Panel sterowania z wyświetlaczem | TAK |
| 22 | Menu w języku polskim | TAK |
| 23 | Możliwość podłączenia sterownika do sieci internetowej | TAK |
| 24 | Sterownie praca pomp poprzez sondę hydrostatyczną. | TAK |
| 25 | Łagodny start silnika - sofstart | TAK |
| 26 | W przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy, sterownie pompami ma się odbywać poprzez określoną ilość wyłączników pływakowych ( min 2 max. 5) | TAK |
| 27 | Załączanie wyłączanie pomp wg zaprogramowanych progów | TAK |
| 28 | Realizacja opóźnień przy załączaniu/wyłączaniu pomp | TAK |
| 29 | Zliczanie ilości pracy każdej pompy | TAK |
| 30 | Obliczanie wydajności pomp i układu popowego | TAK |
| 31 | Naprzemienna praca pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez pompę sprawną | TAK |
| 32 | Możliwa praca obu pomp jednocześnie. | TAK |
| 33 | Generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zestawień | TAK |
| 34 | Wyłącznik/przełącznik główny sieć- 0- agregat | TAK |
| 35 | Wtyk do podłączenia agregatu prądotwórczego | TAK |
| 26 | Bezpieczniki po stronie zasilania sieciowego i agregatowego | TAK |
| 37 | Zabezpieczanie przeciwporażeniowe różnicowoprądowe. | TAK |
| 38 | Bezpieczniki obwodów pomocniczych. | TAK |
| 39 | Ogrzewanie szafki sterowniczej z termostatu | TAK |
| 40 | Układ kontroli prawidłowości zasilania szafy. | TAK |
| 41 | Gniazdo serwisowe 230 V, 50 Hz | TAK |
| 42 | Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe pomp. | TAK |
| 43 | Przełącznik rodzaju pracy | TAK |
| 44 | Moduł telemetryczny GSM/GPRS z zasilaczem i akumulatorem. | TAK |
| 45 | Czujnik otwarcia drzwi zewnętrznych szafy sterowniczej. | TAK |
| SZAFA STEROWNICZA |
| 46 | Obudowa szafy z drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przystosowana do montażu na strukturze metalowej, fundamencie betonowym lub dedykowanym fundamencie z poliestru. | TAK |
| 47 | Korpus, drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne wykonane z poliestru termoutwardzalnego wzmocnionego włóknem szklanym, odporne na warunki atmosferyczne | TAK |
| 48 | Stopień ochrony | IP 66 |
| 49 | Wytrzymałość na uderzenia | IK 10 |
| 50 | Wytrzymałość dielektryczna | 5000V |
| INNE |
| 51 | Wyłączniki pływakowe | 5 szt. |
| 52 | Łańcuch stal nierdzewna nośność 500 kg dł 6-8 m | 2 szt. |